Zał. nr 1 do SIWZ

PZD.272.15.2018

UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zakres zamówienia:

1. Wykonanie lub pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej,

2.  Opracowanie wstępnej koncepcji projektu (do 60 dni od podpisania umowy) i uzyskanie zgody Zamawiającego

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w tym zgodę właściwego zarządcy na wykonanie robót w pasie dróg przez niego administrowanych, dróg innych niż objętej przebudową.

3. Opracowanie projektu wykonawczego oraz budowlanego

4. Opracowanie przedmiaru robót

5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego

6. Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót

7. Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla podziałów nieruchomości (jeżeli dotyczy)

8. Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu - dokument musi być zaopiniowany przez właściwe jednostki przewidziane do tego typu uzgodnień (właściwe jednostki organizacyjne w miastach/gminach oraz właściwe jednostki Policji)

9. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej(ZRID) oraz innych stosownych decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji

10. Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje inwestycji w 4 egzemplarzach oraz na płycie CD z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana 
w stanie pełnym.

11. Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile potrzeba).

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością dla działek obejmujących jego własność tj. w obrębie istniejącego pasa drogowego. Prawo dysponowania terenem na cele budowlane dla pozostałych działek zostanie dostarczone przez Zamawiającego po uregulowaniu stanu prawnego działek przejętych 
w drodze decyzji ZRID

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy dwóch mostów w ciągu powiatowej 1507K Szymbark – Bystra - Szalowa  w km 1+987 oraz 2+124 znajdujących się w sąsiedztwie terenów osuwiskowych wraz z rozbiórką istniejących.

Opis przedmiotu zamówienia:

Most w km 1+987

Most jednoprzęsłowy, ramowy żelbetowy, o rozpiętości ok. 20-30 m, klasa obciążenia ‘B’, jezdnia 7,0 m, chodniki 2x1,5 m, droga na dojazdach – klasa Z, obciążenie nawierzchni 100kN

Most w km 2+124

Most jednoprzęsłowy, ramowy żelbetowy, o rozpiętości ok. 20-30 m, klasa obciążenia ‘B’, jezdnia 7,0 m, chodniki 2x1,5 m, droga na dojazdach – klasa Z, obciążenie nawierzchni 100kN

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy mostu w ciągu powiatowej 1464K Bobowa – Brzana  w km 0+224 wraz z rozbiórką istniejącego

Opis przedmiotu zamówienia:

Most jednoprzęsłowy, ramowy żelbetowy, o rozpiętości ok. 75 m, klasa obciążenia ‘B’, jezdnia 7,0 m, chodniki 2x1,5m, droga na dojazdach – klasa Z, obciążenie nawierzchni 100kN

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy mostu w ciągu powiatowej 1464K Bobowa – Brzana  w km 0+613 wraz z rozbiórką istniejącego

Opis przedmiotu zamówienia:

Most jednoprzęsłowy, ramowy żelbetowy, o rozpiętości ok. 20-30 m, klasa obciążenia ‘B’, jezdnia 7,0 m, chodniki 2x1,5 m, droga na dojazdach – klasa Z, obciążenie nawierzchni 100kN

Zadanie 4

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy mostu w ciągu powiatowej 1464K Bobowa – Brzana  w km 1+928 wraz z rozbiórką istniejącego

Opis przedmiotu zamówienia:

Most jednoprzęsłowy, ramowy żelbetowy, o rozpiętości ok. 20-30 m, klasa obciążenia ‘B’, jezdnia 7,0 m, chodniki 2x1,5 m, droga na dojazdach – klasa Z, obciążenie nawierzchni 100kN

Zadanie 5

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1507 K Szymbark – Bystra - Szalowa na odcinku od km 0+000–0+750
– przebudowa polegać będzie na dostosowaniu drogi  do parametrów odpowiadających drodze klasy Z, szerokość jezdni 6,00m, dopuszczalny nacisk na oś 100 kN,  posiadającej kategorię ruchu KR3 wraz z wykonaniem chodników, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz umocnieniu rowów odwadniających w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, wykonanie projektu  stałej organizacji ruchu;

STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa drogi powiatowej jest w bardzo złym stanie technicznym, 
z licznymi ubytkami, pęknięciami i koleinami. Szerokość istniejącej drogi wynosi 5,0 m. 
W stanie istniejącym wody opadowe są odprowadzane poprzez spadek poprzeczny na jezdni. Na odcinku od drogi krajowej w bezpośrednim sąsiedztwie, wzdłuż projektowanej drogi przepływa potok Bystra.

STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowy odcinek podlegający przebudowie zlokalizowany jest w km 0+000 – 0+750 drogi powiatowej nr 1507K. W ramach przedsięwzięcia zaprojektować jezdnię drogi 
o szer.  6,00 m. 
Przewiduje się wykonanie odcinka ciągu pieszego o szer. 2,0 metrów w km: 0+000 – 0+280.

wraz z kanalizacją opadową. Ciągi piesze winny zostać wykonane z kostki brukowej gr. 8 cm.

Projekt w swym zamierzeniu obejmuje następujący zakres prac:

- Przebudowa skrzyżowania z DK 28

- Przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzeń jezdni

- Budowa chodnika i kanalizacji

- Budowa poboczy oraz rowów drogowych – na całej długości przebudowywanej drogi,

- Wykonanie peronów na przystankach

- Przejścia dla pieszych z doświetleniem

- Poprawa bezpieczeństwa,

- Wykonanie oznakowania poziomego jezdni,

- Odnowa oznakowania pionowego jezdni,

- Wykonanie barier w miejscach niebezpiecznych,

- Przebudowa i remont infrastruktury towarzyszącej,

- Przebudowa i remont przepustów,

- Wykonanie umocnienia skarp,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PROJEKTU

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z WYKONANIEM POSZERZEŃ JEZDNI

Lokalizacja: droga powiatowa nr 1507K na odcinkach 0+000 - 0+280, 0+340 - 0+750;

(0+280 – 0+340 obiekt mostowy)

Podstawowe parametry:

- droga klasy Z, szerokości jezdni 6,00 m, dopuszczalny nacisk na oś:100kN, o nawierzchni bitumicznej, odwadnianej powierzchniowo do kanalizacji opadowej,

- budowa włączenia do drogi krajowej nr 28.

CHODNIK I KANALIZACA

Lokalizacja: droga powiatowa nr 1507K na odcinkach 0+000 – 0+280,

Podstawowe parametry:

- Szerokość ciągu pieszego – 2,0 m,

- Długość chodnika do zaprojektowania – 280 m,

- Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni i=2,0%,

- Konstrukcja:

- Kostka brukowa - 8 cm,

- Podsypka cementowa 1:4 – 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego – 15 cm,

POBOCZA ORAZ ROWY

- Budowa poboczy,

Lokalizacja: wzdłuż całego ciągu drogowego 1507K

Podstawowe parametry:

- szerokość 1,0 m,

- kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne.

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na poboczach

- Wykonanie rowów drogowych,

PERONY NA PRZYSTANKACH

Lokalizacja: wzdłuż drogi powiatowej nr 1507K

Podstawowe parametry:

- Ilość przystanków – 2 szt.

- Szerokość peronu – 1,5 m,

- Długość krawędzi zatrzymania – 20 m,

- Szerokość zatoki przy jezdni 3,0 m,
- Pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2%.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Lokalizacja: wzdłuż drogi powiatowej nr 1507K

Podstawowe parametry:

- wykonanie oznakowania poziomego jezdni

- odnowa oznakowania pionowego jezdni

- wykonanie barier w miejscach niebezpiecznych

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA

- Przebudowa i remont przepustów

UMOCNIENIA SKARP

- Umocnienia skarp,

Uwaga: Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonywania projektu budowlanego. Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenia terenu należy zaprojektować

zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od zarządców poszczególnych sieci.

Zadanie 6

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla remontu mostu w ciągu drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w km 0+283.

STAN ISTNIEJĄCY

Konstrukcja mostu w km 0+283  trójprzęsłowa, swobodnie podparta, płyta monolityczna  żelbetowa oparta na belkach WBS. Szerokość obiektu ok. 9,0m, długość ok. 57,0 m. Most posiada jezdnię o szerokości ok. 6,0m  z nawierzchnią bitumiczną. Chodniki obustronne.  Jezdnia ograniczona jest obustronnymi stalowymi balustradami.

STAN PROJEKTOWANY

Remont mostu  polegać ma na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na:

- wzmocnieniu istniejącego ustroju nośnego do klasy B

- wykonanie nowej izolacji ustroju nośnego

- wykonanie odwodnienia oraz  dylatacji

- warstwy wiążącej i ścieralnej

- jezdni o szerokości  6,0 m

- chodnika o szerokości 2,0 m

- bezpiecznika  o szerokości 90 cm

- bariery energochłonne na obiekcie

Zadanie 7

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1469K Gorlice (ul. Krakowska, ul. Zamkowa) - Bystra – Łużna od km 1+830 – 4+540

– przebudowa polegać będzie na dostosowaniu drogi  do parametrów odpowiadających drodze klasy Z, szerokość jezdni 6,00m, dopuszczalny nacisk na oś 100kN,  posiadającej kategorię ruchu KR3 wraz z wykonaniem chodników, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz umocnieniu rowów odwadniających w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, wykonanie projektu  stałej organizacji ruchu;

STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa drogi powiatowej jest w bardzo złym stanie technicznym, 
z licznymi ubytkami, pęknięciami i koleinami. Szerokość istniejącej drogi wynosi 5,0 –6,0 m. 
W stanie istniejącym wody opadowe są odprowadzane poprzez spadek poprzeczny na jezdni.

STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowy odcinek podlegający przebudowie zlokalizowany jest w km 1+830 – 4+540 drogi powiatowej nr 1469K. W ramach przedsięwzięcia zaprojektować jezdnię drogi 
o szer.  6,00 m.

Projekt w swym zamierzeniu obejmuje następujący zakres prac:

- Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi– km 1+860, 2+415, 2+640, 3+715

- Przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzeń jezdni

- Budowa chodnika i kanalizacji – chodniki obustronne (przebudowa istniejących chodników)

- Budowa poboczy oraz rowów drogowych – na całej długości przebudowywanej drogi,

- Wykonanie peronów na przystankach

- Przejścia dla pieszych z doświetleniem

- Poprawa bezpieczeństwa,

- Wykonanie oznakowania poziomego jezdni,

- Odnowa oznakowania pionowego jezdni,

- Wykonanie barier w miejscach niebezpiecznych,

- Przebudowa i remont infrastruktury towarzyszącej,

- Przebudowa i remont przepustów,

- Wykonanie umocnienia skarp,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PROJEKTU

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z WYKONANIEM POSZERZEŃ JEZDNI

Lokalizacja: droga powiatowa nr 1469K na odcinkach 1+830 – 4+540

Podstawowe parametry:

- droga klasy Z, szerokości jezdni 6,00 m, dopuszczalny nacisk na oś:100kN, o nawierzchni bitumicznej, odwadnianej powierzchniowo do kanalizacji opadowej,

CHODNIK I KANALIZACA

Lokalizacja: droga powiatowa nr 1469K na odcinkach 1+830 – 2+650,

Podstawowe parametry:

- Szerokość ciągu pieszego – 2,0 m,

- Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni i=2,0%,

- Konstrukcja:

- Kostka brukowa - 8 cm,

- Podsypka cementowa 1:4 – 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego – 15 cm,

POBOCZA ORAZ ROWY

- Budowa poboczy,

Lokalizacja: wzdłuż całego ciągu drogowego 1469K

Podstawowe parametry:

- szerokość 1,0 m,

- kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne.

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na poboczach

- Wykonanie rowów drogowych,

PERONY NA PRZYSTANKACH

Lokalizacja: wzdłuż drogi powiatowej nr 1469K

Podstawowe parametry:

- Szerokość peronu – 1,5 m,

- Długość krawędzi zatrzymania – 20 m,

- Szerokość zatoki przy jezdni 3,0 m,
- Pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2%.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Lokalizacja: wzdłuż drogi powiatowej nr 1469K

Podstawowe parametry:

- wykonanie oznakowania poziomego jezdni

- odnowa oznakowania pionowego jezdni

- wykonanie barier w miejscach niebezpiecznych

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA

- Przebudowa i remont przepustów

UMOCNIENIA SKARP

- Umocnienia skarp,

Uwaga: Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonywania projektu budowlanego. Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenia terenu należy zaprojektować

zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od zarządców poszczególnych sieci.

Zadanie 8

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1463K Siedliska - Siedliska na odcinku od km 0+000 – 1+708

– przebudowa polegać będzie na dostosowaniu drogi  do parametrów odpowiadających drodze klasy Z, szerokość jezdni 6,00m, dopuszczalny nacisk na oś 115 kN,  posiadającej kategorię ruchu KR4 wraz z wykonaniem chodników, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz umocnieniu rowów odwadniających w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, wykonanie projektu  stałej organizacji ruchu;

STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa drogi powiatowej jest w złym stanie technicznym, 
z licznymi ubytkami, pęknięciami i koleinami. W nawierzchni występują przełomy spowodowane zbyt słabą podbudową przedmiotowej drogi.

Dodatkowo ruch pojazdów ciężarowych przyczynia się do pogarszania stan nawierzchni. Szerokość jezdni wynosi ok 5,5 m. Na większej części przebiegu prowadzone jest obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokości. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 5,5 – 6,0 m.

Otoczenie przedmiotowego odcinka drogi stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa oraz grunty zagospodarowane rolniczo.

Przedmiotowy odcinek łączy drogę wojewódzką nr 981 z DW 977. Stanowi połączenie 
ze Strefą Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska.

Wody opadowe odprowadzane są poprzez przydrożne rowy.

Wzdłuż drogi zainstalowane są bariery energochłonne o łącznej długości ok.211 m

Bliskość SAG oraz skrót między DW 981 i DW 977 w Siedliskach powoduje wzmożony ruch samochodów ciężarowych.

Duże nachylenie drogi (ponad 10%) oraz brak wydzielonych zatok autobusowych generuje problem z kontynuacją jazdy po zatrzymaniu przez ww. pojazdy w okresie zimowym.

Inne obiekty inżynierskie

W ciągu drogi powiatowej znajdują się dwa przepusty o długości ok 12 m każdy, 
km 0+168,00 oraz km 0+835,00.

1.1.3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowy odcinek podlegający przebudowie zlokalizowany jest w km 0+000 – 1+708 drogi powiatowej nr 1463K. W ramach przebudowa powstanie

Droga klasy Z o kategorii ruchu KR4, szerokość jezdni wyniesie 6 m. W ciągu drogowym zostaną zlokalizowane 3 zatoki autobusowe w km 0+713,50; 0+786,70; 1+616,20, przy każdej zatoce zostanie zlokalizowana wiata przystankowa.

Wzdłuż drogi powiatowej zostanie zlokalizowany chodnik o szerokości 2,0 m

chodnik, lewostronny o długości 856 m kilometraż

- km 0+10,30 – km 0+083,80;

- km 0+092,30 - km 0+746,90;

- km 1+535,40 – km 1+663,00;

prawostronny o długości 855 m

- km 0+706,00 - 1+340,20;

- km 1+347,10 - 1+510,60;

- km 1+517,60 - 1+572,20;

Chodniki zostaną zabezpieczone żółtymi barierkami chodnikowymi z poprzeczką blokującą od strony wewnętrznej na długości ok. 200 m w kolorze szarym od strony zewnętrznej na długości ok 550 m. Odcinkowo pod chodnikami projektuje się kolektor wód opadowych 
w postaci kanalizacji deszczowej o długości ok. 400m w pozostałym przebiegu wody opadowe odprowadzane będą z drogi przykanalikami do rowów odwadniających. Skarpy rowów odwadniających zostaną zabezpieczone płytami ażurowymi.

Po stronie bez chodnika zostanie wykonane pobocze gruntowe o szerokości 1 m lewostronne na długości 742 m oraz prawostronne o szerokości 700 m. Na początku odcinka 
w km 0+032,70 – km 0+062,70 między jezdnią a chodnikiem zlokalizowana zostanie bariera przeciwbłotna/przeciwśniegowa. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie utwardzonych zjazdów w liczbie 35 szt. o powierzchni ok 785 m2.

Istniejące bariery energochłonne o długości łącznej 211 m zostaną zdemontowane natomiast w ramach realizacji zadania planuje się wykonać bariery na długości ok. 500 m.

Uwaga: Podane powyżej parametry dotyczące długości i powierzchni poszczególnych

elementów realizowanej infrastruktury należy traktować szacunkowo, a projektant będzie

mieć obowiązek precyzyjnego określenia parametrów inwestycji.

Zadanie 9

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna na odcinku od km 3+738 – 5+280

– przebudowa polegać będzie na dostosowaniu drogi  do parametrów odpowiadających drodze klasy Z, szerokość jezdni 6,00m, dopuszczalny nacisk na oś 100 kN,  posiadającej kategorię ruchu KR3 wraz z wykonaniem chodników, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz umocnieniu rowów odwadniających w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, wykonanie projektu  stałej organizacji ruchu;

STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa drogi powiatowej jest w bardzo złym stanie technicznym, 
z licznymi ubytkami, pęknięciami i koleinami. Szerokość istniejącej drogi wynosi 5,0 –6,0 m. 
W stanie istniejącym wody opadowe są odprowadzane poprzez spadek poprzeczny na jezdni.

STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowy odcinek podlegający przebudowie zlokalizowany jest w km 3+738 – 5+280 drogi powiatowej nr 1466K. W ramach przedsięwzięcia zaprojektować jezdnię drogi 
o szer.  6,00 m.

Projekt w swym zamierzeniu obejmuje następujący zakres prac:

- Przebudowa skrzyżowań – km 4+370, 5+256 (w km 3+972 przejazd kolejowy)

- Przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzeń jezdni

- Budowa chodnika i kanalizacji – chodniki obustronne (przebudowa istniejących chodników)

- Budowa poboczy oraz rowów drogowych – na całej długości przebudowywanej drogi,

- Wykonanie peronów na przystankach

- Przejścia dla pieszych z doświetleniem

- Poprawa bezpieczeństwa,

- Wykonanie oznakowania poziomego jezdni,

- Odnowa oznakowania pionowego jezdni,

- Wykonanie barier w miejscach niebezpiecznych,

- Przebudowa i remont infrastruktury towarzyszącej,

- Przebudowa i remont przepustów,

- Wykonanie umocnienia skarp,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PROJEKTU

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z WYKONANIEM POSZERZEŃ JEZDNI

Lokalizacja: droga powiatowa nr 1466K na odcinkach 3+738 – 5+280

Podstawowe parametry:

- droga klasy Z, szerokości jezdni 6,00 m, dopuszczalny nacisk na oś:100kN, o nawierzchni bitumicznej, odwadnianej powierzchniowo do kanalizacji opadowej,

CHODNIK I KANALIZACA

Lokalizacja: droga powiatowa nr 1466K na odcinkach 4+370 – 5+280,

Podstawowe parametry:

- Szerokość ciągu pieszego – 2,0 m,

- Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni i=2,0%,

- Konstrukcja:

- Kostka brukowa - 8 cm,

- Podsypka cementowa 1:4 – 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego – 15 cm,

POBOCZA ORAZ ROWY

- Budowa poboczy,

Lokalizacja: wzdłuż całego ciągu drogowego 1466K

Podstawowe parametry:

- szerokość 1,0 m,

- kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne.

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na poboczach

- Wykonanie rowów drogowych,

PERONY NA PRZYSTANKACH

Lokalizacja: wzdłuż drogi powiatowej nr 1466K

Podstawowe parametry:

- Szerokość peronu – 1,5 m,

- Długość krawędzi zatrzymania – 20 m,

- Szerokość zatoki przy jezdni 3,0 m,
- Pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2%.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Lokalizacja: wzdłuż drogi powiatowej nr 1466K

Podstawowe parametry:

- wykonanie oznakowania poziomego jezdni

- odnowa oznakowania pionowego jezdni

- wykonanie barier w miejscach niebezpiecznych

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA

- Przebudowa i remont przepustów

UMOCNIENIA SKARP

- Umocnienia skarp,

Uwaga: Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonywania projektu budowlanego. Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenia terenu należy zaprojektować

zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od zarządców poszczególnych sieci.

Zadanie 10

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy mostu w ciągu powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa  w km 23+744 wraz z rozbiórką istniejącego

Opis przedmiotu zamówienia:

Most jednoprzęsłowy, ramowy żelbetowy, o rozpiętości ok. 20-30m, klasa obciążenia ‘B’, jezdnia 7,5 m, chodniki 2x2,0m, droga na dojazdach – klasa Z, obciążenie nawierzchni 100kN