Zał. Nr 1b do SWZ

PZD.272.2.2021

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zimowe utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Gorlickiego

1. WSTĘP

Niniejsze specyfikacje techniczne obejmują usługi związane z usuwaniem śliskości zimowej oraz odśnieżaniem chodników, ścieżek pieszo-rowerowych położonych w ciągu dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach.

Odśnieżanie chodnika zlecane będzie tylko na wezwanie Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do zwalczania śliskości zimowej do wykonywania usług zud w ramach niniejszego zamówienia zapewni Wykonawca. Materiałami tymi są piasek o uziarnieniu od 2-4 mm, mieszanka piaskowo – solna (75 % piasek, 25 % sól drogowa) wytwarzana przez Wykonawcę, magazynowana na podłożu utwardzonym w pryzmach.

Zużycie materiałów przy jednokrotnym posypywaniu chodnika ustala się w ilości 250 kg/km chodnika

2.2. Składowisko materiałów: baza Wykonawcy.

3. SPRZĘT

3.1. Zamawiający wymaga, aby sprzęt mechaniczny używany do odśnieżania był dostosowany do poruszania się po chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych tj. o nacisku na oś nie większym niż 2,5 t., wyposażony w pług do odśnieżania chodników oraz urządzenie rozsypujące mieszkankę piaskowo-solna.

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług sprzętem nie powodującym uszkodzeń nawierzchni chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów BHP.

3.3. Wykonawca korzystający ze sprzętu zmechanizowanego poruszającego się po drogach wyposaży każdą jednostkę biorącą udział w zimowym utrzymaniu na rzecz PZD w zespolone lampy ostrzegawcze koloru żółtego (pomarańczowego).

4. TRANSPORT

Materiały uszorstniające można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami oraz rozsypywaniem i rozwiewaniem, z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. WYKONANIE USŁUG

5.1. Ogólne zasady przygotowania i organizacji usług

5.1.1. Usługi zud należy wykonywać zgodnie z ogólną wiedzą techniczną, wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, bieżącymi poleceniami osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zimowego utrzymania dróg (dyżurnego).

5.1.2. Zimowemu utrzymaniu podlegają chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, dojścia do przejść dla pieszych po obu stronach jezdni, jezdnia w obrębie przejść dla pieszych, oraz przejścia przy wlotach dróg bocznych (które to przejścia położone są w ciągach chodników, ścieżek pieszo-rowerowych biegnących wzdłuż dróg powiatowych), będące w wyłącznym zimowym utrzymaniu PZD.

5.1.3. Prace związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości winny być prowadzone w sposób ciągły (bez przerw) aż do ich całkowitego zakończenia. W trakcie wykonywania usług Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody uczestników ruchu drogowego spowodowane nie zakończeniem wykonywania usług.

5.1.4. Wykonawca winien wyznaczyć minimum jednego koordynatora do prowadzenia akcji, dysponujących całodobowo telefonem komórkowym,  gwarantujących Zamawiającemu stałą łączność wg harmonogramu dyżurów, mogą to być te same osoby, które będą koordynować zimowe utrzymanie jezdni.

5.1.5. Usługi wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego. Wezwanie może być telefoniczne, ustne lub pisemne. Przewiduje się także wykonywanie usług bez wezwania, na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu telefonicznym Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności wykonania usług i uzyskania akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

5.1.6. Wykonawca, w przypadku nasilenia niekorzystnych warunków atmosferycznych gwarantować będzie realizację usług kilkakrotnie w ciągu doby, przy zachowaniu zasady wymiany osób wykonujących pracę przez ich zmienników (przy zachowaniu przepisów bhp i kodeksu pracy).

5.1.7. Zamawiający przeprowadzi szkolenie dla osób koordynujących w zakresie realizacji usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników w ciągu dróg powiatowych.

5.1.8. Do wydawania poleceń Wykonawcy w zakresie realizacji usług ze strony Zamawiającego jest Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Kierownik Służby Liniowej, lub dyżurny zud.

5.2. Zasady zwalczania śliskości zimowej

5.2.1. Środki usuwające śliskość zimową należy rozsypywać równomiernie na całej powierzchni chodnika, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego, dojść do przejść dla pieszych, jezdni w obrębie przejść dla pieszych objętych zimowym utrzymaniem.

5.2.2. Usuwanie z nawierzchni chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej warstwy gołoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciałego lub ubitego śniegu winno być wykonywane poprzez rozsypanie na jej powierzchni mieszanki piaskowo-solnej. Nie dopuszcza się do powstawania grubych warstw lodu lub zlodowaciałego i ubitego śniegu. Nie dopuszcza się do usuwania grubych warstw śniegu za pomocą mieszanki piaskowo-solnej.

5.2.3. Świeży śnieg z chodnika, ścieżki  pieszo-rowerowej należy usuwać ręcznie lub mechanicznie. Tylko pozostałości śniegu można likwidować za pomocą materiałów chemicznych, rozsypując je na nawierzchni chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej.

5.2.4. W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wpływu chlorku sodu na środowisko należy: rozsypywać równomiernie na nawierzchni środki do usuwania śliskości zimowej, dążyć do zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej, nie składować śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.

5.3. Zasady odśnieżania.

5.3.1. Odśnieżanie polega na usunięciu sypkiego śniegu przez przemieszczenie poza część chodnika, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego użytkowanego przez pieszych, dojść do przejścia dla pieszych po obu stronach jezdni oraz przejść przy wlotach dróg bocznych, które to przejścia położone są w ciągach chodników, ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych biegnących wzdłuż dróg powiatowych.

5.3.2. Technika odśnieżania. Odśnieżanie należy prowadzić odgarniając śnieg na krawędź jezdni, za obrzeża, przy odgarnięciu dojść do przejść dla pieszych i skrzyżowań z ciągami poprzecznymi. Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe należy odśnieżać przed zintensyfikowaniem się ruchu pieszych, oraz po intensywnych opadach w ciągu dnia. Przy odśnieżaniu należy mieć na uwadze bezpieczeństwo poruszających się po chodniku, ścieżce rowerowej i ciągu pieszo-rowerowym uczestników ruchu, niedopuszczalne jest odśnieżanie przy wymuszaniu poruszania się pieszych po jezdni. Nadmiar śniegu z chodników, ścieżek pieszo-rowerowych należy usunąć przede wszystkim na pas zieleni poza chodnikiem, ścieżkę pieszo - rowerową i jezdnią, a w przypadku braku takiej możliwości na krawędź jezdni tuż przy krawężniku. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu na zjazdy   i dojścia do posesji a także na część jezdni, po której poruszają się pojazdy.

5.3.3. Wywożenie śniegu. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zleci Wykonawcy wywiezienie śniegu ze wskazanych odcinków w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5.3.4. Po wykonaniu odśnieżenia chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej część odśnieżoną, na której może występować śliskość, należy posypać mieszanką piaskowo-solną lub piaskiem. Nie przewiduje się posypywania w przypadku całkowitego usunięcia śniegu i niewystępowania zagrożeniem śliskością zimową.

5.4. Posypywanie (usuwanie śliskości) po odśnieżaniu traktowane jest jako odrębna czynność, podlegająca odrębnemu wynagrodzeniu.

5.5. Posypywanie obejmuje chodniki, ścieżkę pieszo - rowerową, dojścia do przejść dla pieszych po obu stronach jezdni, jezdnię w obrębie przejść dla pieszych, oraz przejścia przy wlotach dróg bocznych (które to przejścia położone są w ciągach chodników, ścieżek pieszo-rowerowych biegnących wzdłuż dróg powiatowych).

5.6 Wywożenie śniegu chodników odbywa się tylko w przypadku zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Utylizacja śniegu leży po stronie Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

6.1. Wykonawca przed każdym sezonem zimowym przygotuje do kontroli cały sprzęt do zimowego utrzymania chodników w okresie do 15 października. W czasie trwania umowy, w określonym dniu Zamawiający może dokonać kontroli przygotowanego sprzętu. Kontrola obejmuje gotowość oraz przygotowanie i wyposażenie sprzętu do pracy, ważność dokumentów dla sprzętu.

6.2. Badania w czasie usług wykonywane są przez osobę wykonującą kontrolne objazdy dróg.

6.3. Sprawdzenie wykonania odśnieżania lub usuwania śliskości zimowej obejmuje: prace wykonane na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych, wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu, szerokości odśnieżania, ilości i równomierności rozsypanych materiałów, ilości wykonanych usług (usuwania śliskości i odśnieżania).

6.4. Kontrola wykonania usług prowadzona będzie przez pracowników PZD kierujących zimowym utrzymaniem dróg, w tym przez pracownika kontrolującego stan dróg w terenie.

7. OBMIAR ODBIÓR i PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

7.1. Stosowaną jednostką obmiarową jest 1,00 mb chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej przy szerokości roboczej 1,50 mb.

7.2. Cena wykonania odśnieżania lub usuwania śliskości zimowej na chodniku i ścieżce pieszo – rowerowej obejmuje: wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, wykonanie odśnieżania lub zwalczania śliskości zimowej na chodniku, ścieżce pieszo-rowerowej zgodnie z wymaganiami specyfikacji i poleceniami wydanymi przez osoby kierujące zimowym utrzymaniem.

7.3. Usługi uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami umowy, SST-WRU i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie czynności kontrolne i odbiorcze dały wyniki pozytywne i protokół odbioru usługi został podpisany przez obydwie strony.

7.4. Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych za wykonanie odśnieżania lub usuwania śliskości zimowej - dla każdej czynności odrębnie.

7.5. Ilość (krotność) pracy usług odśnieżania lub usuwania śliskości zimowej będą potwierdzane przez osobę prowadzącą akcję zimową z ramienia PZD, odpowiedzialną w danym dniu za koordynowanie prac zud, na dokumencie Wykonawcy zaakceptowanym przed sezonem przez Zamawiającego. Dokument potwierdzający ilości usług stanowi podstawę do wystawienia faktury i stanowi do niej załącznik.

7.6. Wykonawca wystawiać będzie faktury za usługi miesięcznie, z podziałem na usługi wykonywane przy odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji usług.

Szczegółowy wykaz chodników w załączniku nr 1c do SWZ